## Slide 1
步进电机数字控制实验
浙江大学机械工程学院 李坰其
2019年7月

## Slide 2
课程安排
01
02
03
课程安排
电机及驱动器介绍
单轴运动平台控制器设计
G代码解释器

## Slide 3
电机及驱动器介绍
01
我的目录

## Slide 4: 01 电机及驱动器介绍
步进电机（Step Motor），一种通过脉冲控制转动角度的控制电动机。

## Slide 5: 01 电机及驱动器介绍
宽度尺寸：28，42，57，86，110等
长度尺寸（42电机）34，40，48，60等

## Slide 6: 01 电机及驱动器介绍
步进电机工作原理：向步进电机的绕组中通入一定逻辑的电流，使其形成旋转磁场，转子在旋转磁场中依据磁阻最小的原理进行定位。
L298N双H桥电机驱动芯片

## Slide 7: 01 电机及驱动器介绍
单拍运行、双拍运行
实际运行时，往往采用远多于单拍、双拍的细分数进行。当永磁体转子做匀速转动时，在一相绕组上感应出来的是正弦波。因此，对电机绕组使用越接近于正弦波的控制电流，可以获得更为平顺的运行和更少的工作噪声。

## Slide 8: 01 电机及驱动器介绍
单拍运行、双拍运行
单拍运行时，每输入一个脉冲，电机转过的角度称为电机的步距角，也称机械步距角。当采用细分运行时，实际输入一个脉冲走过的角度为（机械步距角/细分数）。

## Slide 9: 01 电机及驱动器介绍
例：一个两相四线的步进电机，步距角为1.8度，在300rpm的转速下，采用16细分和64细分两种驱动方式，分别需要控制器提供多大频率的脉冲？
单位换算：300rpm=5r/s
固有每转脉冲数：360°/1.8°=200(pulse/rev)
16细分下：f = 200*16*5=16000Hz=16KHz
128细分下： f = 200*128*5=16000Hz=128KHz
细分数越高，脉冲频率也越高，对控制器的输出频率要求也越高。

## Slide 10: 01 电机及驱动器介绍
步进电机控制器
TMC2208
直插式
DM542
集成式
需要关注的参数：
输入电压、驱动电流
最大细分方式
是否带光耦隔离
是否带内部细分
散热条件
等等

## Slide 11: 01 电机及驱动器介绍
步进电机控制器
TMC2208
直插式
DM542
集成式
控制方式：
PUL引脚（pulse）
发送脉冲
DIR引脚（direction）
设置旋转方向
EN引脚（enable）
设置使能

## Slide 12
单轴运动平台控制器设计
02
我的目录

## Slide 13: 02 单轴运动平台控制器设计
数控系统中的一个轴，需要包含支撑结构部分（比如滚珠轴承、直线轴承、圆导轨、方导轨）、传动部分（原动机，运动副、执行器）、原点（限位开关）。
单轴控制的内容：
（1）回零点及零点补偿
（2）单轴位置控制
（3）单轴速度控制

## Slide 14: 02 单轴运动平台控制器设计
步进电机控制
以一定的速度给步进电机驱动器发送脉冲即可实现转动。
#define PUL 10 //定义脉冲引脚为10号引脚
#define DIR 11 //定义方向引脚为11号引脚
void setup(){
pinMode(PUL,OUTPUT); //设置pulse引脚为输出模式
pinMode(DIR,OUTPUT); //设置方向引脚为输出模式
digitalWrite(DIR,HIGH); //设置方向引脚为高
}
void loop(){
digitalWrite(PUL,HIGH); //脉冲引脚写高电平
delayMicroseconds(200); //延时200us
digitalWrite(PUL,LOW); //脉冲引脚写低电平
delayMicroseconds(200); //延时200us
}

## Slide 15: 02 单轴运动平台控制器设计
速度控制：以一定速度发送脉冲。
位置——速度控制：以一定速度发送指定数量的脉冲。
回零点：往零点方向匀速运行，直至触碰到零点开关停止
回零点的优化：先远离零点运行一小段距离，然后以比较快速度回零点，触碰到开关后远离零点一小段，再以慢速回零点（思考原因）

## Slide 16: 02 单轴运动平台控制器设计
定时器的使用：如果使用delay()或者delayMicroseconds()进行延时，将会完全占用CPU的资源。但多数情况在电机控制时需要多轴控制，接收数据，数据运算，所以使用delay函数是一种非常不经济的选择。
改用定时器进行定时发送脉冲可以解决该问题。
定时器的结构：
（1）分频器
（2）加一计数器（我们使用16位计数器）

## Slide 17: 02 单轴运动平台控制器设计
TCCR1B寄存器末三位用于控制定时器分频

## Slide 18: 02 单轴运动平台控制器设计
TIMSK寄存器的TOIE1位控制T/C1的溢出中断

## Slide 19: 02 单轴运动平台控制器设计
int count; //用于对脉冲计数
int timer1_counter;
void setup(){
pinMode(PUL,OUTPUT); //pulse为输出
pinMode(DIR,OUTPUT); //方向为输出
noInterrupts();//禁止所有中断
TCCR1A=0;
TCCR1B=0; //寄存器初始化
timer1_counter=64286; //预加载timer1
TCNT1=timer1_counter; //预加载timer
TCCR1B|=1;//不分频
TIMSK1|=(1<<TOIE1); //启用定时器溢出中断
digitalWrite(DIR,HIGH); //设置步进电机方向
interrupts(); //允许所有中断
}
void loop(){}
ISR(TIMER1_OVF_vect{
TCNT1=timer1_counter; //重载timer
digitalWrite(PUL,digitalRead(PUL)^1);}

## Slide 20: 02 单轴运动平台控制器设计
任务要求：为你的单轴模组设计一个控制器，功能包括：
（1）回零点（20分，如使用改进的回零点，+15分）
（2）速度控制（20分）
（3）位置控制（30分）
附加的加分项：
（1）可以修改程序适配多种细分数、相序、引脚（10分）
（2）具备零点补偿功能（10分）
（3）使用中断进行编程（20分）

## Slide 21: 02 单轴运动平台控制器设计
验收标准：
（1）回零点。
（2）运动到X轴正向200mm。
（3）回退到X轴正向150mm。
（4）运动到X轴正向300mm。
重复进行，精度要求正负2mm。
每一次循环要求在15秒内完成。
加分项根据实际情况验收。

## Slide 22: 02 单轴运动平台控制器设计
3D打印机控制板：
Mega 2560 + ramps 1.4
集成了DIP步进电机的插接口方便操作，可通过引脚调节电机驱动的细分数。

## Slide 23: 02 单轴运动平台控制器设计
优化方案：创客基地 MKS Gen v1.4 单板控制方案
集成了Arduino mega2560并集成了其他打印机所需元件

## Slide 24: 02 单轴运动平台控制器设计
大家需要做的事情：
（0）认真研读主板说明书。
（1）通过跳线帽设置合适的细分数。
（2）将A4988插上主板，上电。不要连接电机，用电压表调节参考电压以调节电流。
（3）连接上电机。
（4）烧写程序进行测试，注意出现意外时及时断电。

## Slide 25
G-code
解释器
03
我的目录

## Slide 26: 03 G代码解释器
现代控制系统常采用模块化设计，将运动控制模块交给单独的控制器，使用上位机和控制器进行通信来实现运动控制，从而加强了系统的可移植性，降低了开发难度。
国际上通用的机床语言为G代码，本次实验需要实现的功能有：
G28 回零点
G92 X0 用于设定坐标系
G00 X500 快速运动
G01 F6000 X500 进给运动

## Slide 27: 03 G代码解释器
在实现第二点的运动控制的前提下，G代码解释器一个很重要的功能就是实现从串口的数据读取。数据读取分为以下几个部分：
（1）在一个回车之前，读取所有数据
（2）读到“G”、“F”、“X”时，读取后续的数字（可以假定读到的均为整数），并且给相应的存储器赋值。
（3）根据代码指代的功能，控制电机控制器实现指定运动。

## Slide 28
浙江大学机械工程学院 李坰其
2019年7月
课程结束，谢谢大家！